## Slide 1: 四行程引擎
國立清華大學電機系大一學生
李柏葳 107061113

## Slide 2: 汽車的心臟----引擎
汽機車已是我們最常用的代步工具，因為它有高機動性，長續航力等優勢。但是，大家是否想過，自己家裡的汽機車引擎是如何靠燃油運轉的呢?

## Slide 3: 理想氣體方程式 （ideal gas equation of state）
當氣體在一個理想的密閉系統之中，氣體的特性會符合
PV = nRT
其中P為壓力， V為體積，n為莫耳數， R為理想氣體常數，T為溫度

## Slide 4: 引擎輸出動力步驟
1.進氣行程：活塞從最高點開始往下，排氣閥關閉。進氣閥開啟，汽 油和空氣同時進入到汽缸當中。
2.壓縮行程：當進氣完了之後，活塞到達最低點。然後，進氣閥與排 氣閥關閉。開始進行壓縮，活塞由最低點開始向上移動，使 汽缸內的燃料和空氣被壓縮在汽缸的上端。
3.動力行程：當活塞再次移動到最上端時，進氣閥與排氣閥依然是關 閉的。接著，火星塞點火，於是高壓的汽油與空氣產生爆炸， 這股爆炸的力量推動活塞，給予其動力，使其能夠進行下一 次的循環。
4.排氣行程：爆炸過後，排氣閥開啟，活塞由最低點往上移動，將廢 氣排出，完成一次的循環。
因為有四個行程，所以被稱作四行程引擎。

## Slide 5: 引擎內的氣體變化
1.進氣行程：氣體由進氣閥進入，使得汽缸內的氣體量(n)變 多，使得汽缸體積變大。
2.壓縮行程：當進氣完了之後，活塞開始向上，使汽缸內的 燃料和空氣被壓縮，使得體積減少，而壓力上升。
但總量仍不變。
3.動力行程：氣體壓縮完後，火星塞點火。高壓的汽油與空 氣產生爆炸，使得溫度大幅上升，氣體快速膨脹， 推動活塞，給予其動力。
4.排氣行程：爆炸過後，排氣閥開啟，將廢氣排出，讓氣體的莫 耳數下降，使氣體的壓力及體積減少。
動力即為來自油氣爆炸的化學能。

## Slide 6: 四行程 VS 二行程
四行程引擎
1、優點
(1) 進、排氣步驟確實，氣流燃燒完全，燃燒效率好。
(2) 混合氣燃燒完全，廢氣汙染少。
(3) 曲軸箱下方有油底殼，可塗機油潤滑程度較佳。
(4) 因潤滑性與堅固性較二行程為佳，所以引擎壽命較長。
2、缺點
(1)構造複雜，重量較重且價格昂貴。
(2)四行程曲軸轉兩圈輸出一次動力，馬力輸出會比二行程的
  引擎小。
二行程引擎
1、優點：
(1) 構造相對簡單，所以較輕較便宜。
(2) 二行程曲軸轉一圈產生一次動力，馬力較四行程的大。
2、缺點：
(1) 掃氣行程，容易流失混合油氣，較耗油。
(2) 混合氣燃燒不完全，造成嚴重汙染。
(3) 曲軸箱無油底殼，不能裝機油，因此潤滑不佳。

## Slide 7: 參考資料
1. https://www.ctvs.ptc.edu.tw/resource/openfid.php?id=2168
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Four-stroke_engine
3. http://experiment.phys.nchu.edu.tw/device/exp61.htm